##### ANEXO V Orden ITC 1644/2011:

Modelo de protocolo de pruebas para una ICT

TEXTO CONSOLIDADO
Sin valor jurídico

Control de versiones
Versión 1	Actualizado: Septiembre 2019	Nuevo epígrafe: 5.2.3 Red Interior de usuario de Cables de Fibra Óptica (*) / Nuevo apartado en epígrafe 6.7- Canalizaciones y Registros: Se incluye Canalización de ascensores (*) / *: Modificaciones introducidas al Reglamento aprobado por Real Decreto 346/2011 por la Orden ECE 983/2019 sobre reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones.
Versión 2	Actualizado: Marzo 2020	Modificación epígrafe 1.1 Promotor: Se sustituye el apartado Fax por el de Email. / Modificación epígrafe 1.4: Número de Expediente ICT. / Se añade el apartado Clase de reacción al fuego que figura en el marcado de los cables en los siguientes epígrafes: / 3.2.E Elementos componentes de la instalación. Distribución / 5.1.1.B.a Cables de pares. Cables / 5.1.2.B.a Red de pares trenzados. Cables / 5.1.3.B.b Red de cables coaxiales. Cables / 5.1.4.B.a Red de cables de fibra óptica / 5.2.1. B Red Interior de Usuario de Cables de Pares Trenzados. Cables / 5.2.2.B Red Interior de usuario de Cables Coaxiales. Cables / 5.2.3.B Red Interior de usuario de Cables de Fibra Óptica. Cables

#### 1. PROMOTOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICACIONES
1.1. Promotor:	Nombre o Razón Social:
	Tipo de vía:	Nombre de la vía:
	C.P.:	Población :
	Provincia:
	NIF:	Tel.:		Email:
1.2. Representante legal	Apellidos :
	Nombre:			NIF:
1.3. Número de licencia de obra:
1.4. Número de expediente ICT:
1.5. Situación y descripción del edificio o conjunto de edificaciones:
1.6. Empresa instaladora:			Número de Registro:
1.7. Nombre y titulación del director de obra: (Si existe dirección de obra)
1.8. Relación de materiales instalados: (En la relación se incluirán marca y modelo de los materiales instalados)

2. EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN
Equipos	Marca	Modelo	Nº serie	Observaciones
2.1. Medidor de campo				Con monitor:
				B/N: Color:
2.2. Medidor de resistencia de toma de tierra
2.3. Equipo multímetro
2.4. Medidor de aislamiento
2.5. Simulador de Frecuencia Intermedia
2.6. Medidor de potencia óptica y testeador de fibra óptica monomodo para FTTH.
2.7. Equipo Analizador / Certificador de Redes
2.8. Otros equipos

3. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
3.1. Calidad de las señales de TDT que se reciben en el emplazamiento de la antena (caso peor):
MER < 23 dB
23 dB ≤ MER < 25 dB
25 dB ≤ MER < 27 dB
27 dB ≤ MER

3.2. Elementos componentes de la instalación
A. Antenas:
Antena	Marca	Modelo/Tipo

B. Mástil / Torreta:
Tipo	Nº elementos	Longitud (m)

C. Amplificación:
Elementos	Marca	Modelo/Tipo
Equipo de cabecera
Amplificador de extensión

D. Tipo de mezcla
1. Elementos instalados:
2. Elementos de mezcla integrados en amplificador de FI:
E. Distribución (Se especificará la ubicación en los casos en los que esta difiera de la contemplada en el Proyecto):
Elementos	Tipo	Marca	Modelo	Ubicación
Derivadores
Distribuidores
Cable coaxial (especificando la clase de reacción al fuego que figura en el marcado de los cables)
Puntos de acceso al usuario
Tomas

F. Número de tomas:
 Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para cada vivienda, su ubicación se corresponde con lo indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el Registro de Toma.
 El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico (Descríbase la modificación).
3.3. Niveles de señales de R. F. en la instalación
A. Señales de radiofrecuencia a la entrada y salida de los amplificadores, anotándose los niveles en dBµV de las señales en la frecuencia central para cada canal de televisión digital.
Tipo de señal	Banda/Canal	Frecuencia central del emisor (MHz)	NOMBRE EMISIÓN (Empresa)	Señales de R.F. en dBµV/75 
				A la entrada del amplificador	A la salida del amplificador
Televisión digital

FM
DAB

B. Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso de FM y TV de cada ramal según Proyecto Técnico
B.a. Banda TDT+FM+DAB. Niveles de las señales en dBµV de la frecuencia central de cada canal para televisión digital.
Tipo de señal	Canal	Frecuencia central de canal para televisión digital (MHz)	Nivel de señal de prueba en el mejor caso de cada ramal (dBµV/75 )					Nivel de señal de prueba en el peor caso de cada ramal (dBµV/75 )
			Ramal					Ramal
			1	2	3	4	...N	1	2	3	4	...N
Televisión digital		Fc.
		Fc.
		Fc.
FM		Fc.
DAB		Fc.

B.b. Banda 950 - 2150 MHz. (Solo cuando no existan sistemas de captación de señales de radiodifusión y televisión por satélite). Se determinará con ayuda de un simulador de FI u otro dispositivo equivalente, los niveles de señal en la mejor y peor toma de cada ramal para tres frecuencias significativas en la banda.
Frecuencia	Nivel de señal de salida del simulador de FI en cabecera (dBµV)	Nivel de señal de prueba en el mejor caso de cada ramal (dBµV/75 )					Nivel de señal de prueba en el peor caso de cada ramal (dBµV/75 )
		Ramal					Ramal
		1	2	3	4	...N	1	2	3	4	...N
1ª F.I.
2ª F.I.
3ª F.I.

3.4. MER y BER para señales de TV Digital Terrestre
Se medirá el MER y el BER, al menos, en los canales de televisión digital terrestre en el peor caso de cada ramal.
Frecuencia del canal	Ramal 1		Ramal 2		Ramal 3		Ramal 4		Ramal ...N
	MER	BER	MER	BER	MER	BER	MER	BER	MER	BER

3.5. Continuidad y resistencia de la toma de tierra:
Parámetro	Valor
Continuidad:	Ω
Resistencia:	Ω
Sección del cable de toma de tierra:	mm²
Conexión:	a tierra general del edificio.
	a tierra exclusiva.
	otras circunstancias.

3.6. Respuesta en frecuencia
La variación de la diferencia de nivel entre las frecuencias superior e inferior de cualquier canal, desde la entrada de los amplificadores hasta cualquier toma, no supera ± 5 dB cualesquiera que sean las condiciones de carga de la instalación. La diferencia entre niveles de canales de la misma naturaleza es igual o inferior a 3 dB.
4. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN SONORA POR SATÉLITE. (Si existe)
4.1. Bases para las antenas parabólicas
 Situación respecto a plano.
 Construcción de acuerdo al pliego de condiciones.
4.2. Cuando en la ICT se incorporen antenas parabólicas para la recepción de señales de satélite se deberá incluir:
Parábola orientada a:	Marca	Modelo	Características

Unidad exterior:	Marca	Modelo	Características

Equipos instalados en el RITS	Marca	Modelo	Características

4.3. Nivel de las señales que se reciben a la entrada y salida del amplificador de cabecera en tres frecuencias significativas de la banda y en toma de usuario y en los casos mejor y peor de cada ramal:
Frecuencia	Nivel de señal de entrada en cabecera según proyecto (dBµV)	Nivel de señal de salida en cabecera según proyecto (dBµV)	Nivel de señal de prueba en el mejor caso de cada ramal (dBµV/75 )					Nivel de señal de prueba en el peor caso de cada ramal (dBµV/75 )
			Ramal					Ramal
			1	2	3	4	...N	1	2	3	4	...N
1ª F.I.
2ª F.I.
3ª F.I.

4.4. BER para señales de TV digital por satélite
Se medirá la tasa de error, al menos, en los canales de televisión digital por satélite en el peor caso de cada ramal.
Frecuencia del canal	BER (ramal 1)	BER (ramal 2)	BER (ramal 3)	BER (ramal 4)	BER (ramal ...N)

5. ACCESO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA
5.1. Redes de distribución y dispersión
5.1.1 Cables de pares
A. Registro Principal de Cables de Pares (Punto de Interconexión)
a. Regletas de operadores (regletas de conexión de entrada)
 Espacio disponible debidamente señalizado.
 Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía.
b. Regletas de la comunidad (regletas de conexión de salida)
Regletas de interconexión
Cantidad
Tipo de regleta
Marca:
Modelo:
Características específicas

B. Red de distribución/dispersión
a. Cables:
Número
Tipo de cubierta
Calibre / Nº de pares
Características específicas
Clase de reacción al fuego que figura en el marcado de los cables

b. Número total de pares conectados en el RITI
C. Puntos de distribución
a. Tarjetero: Instalado; Correctamente marcado.
b. Regletas de los puntos de distribución.
Planta	1ª	2ª	3ª	...n
Cantidad
Tipo
Modelo
Características específicas

c. Número total de pares conectados en registros secundarios de cada planta:
Planta	1ª	2ª	3ª	...n
Nº de pares

D. Puntos de acceso al usuario:
Planta	1ª	2ª	3ª	...n
Cantidad
Tipo
Modelo
Características específicas

E. Medidas a realizar en la Red de cables de pares
a. Resistencia óhmica: La resistencia óhmica medida desde el Registro Principal, entre los dos conductores, cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea en el PAU (se comprobará para todos los PAU) es:
  - Máxima medida:
  - Mínima medida:
b. Resistencia de aislamiento: La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida desde el Registro Principal con 500V de tensión continua entre los dos conductores de la red, o entre cualquiera de estos y tierra, no deberá ser menor de 100 M (se comprobará para todos los PAU) es:
  - Valor mínimo medido:
c. Continuidad y correspondencia:
PUNTO DE INTERCONEXIÓN Registro principal (Regletas de salida)		VERTICAL		PUNTO DE DISTRIBUCIÓN Registro secundario			Vivienda	Estado
N° Regleta	Posición	N° de par del cable	Color par/cinta	Planta	N° Regleta	Posición	Planta/ / Letra

Abreviaturas a utilizar en la columna Estado:
B:	Par bueno.
A:	Abierto (uno de los hilos del par no tiene continuidad).
C.C.:	Cortocircuito (Contacto metálico entre dos hilos del mismo par)
C-14 -16:	Cruce (Contacto metálico entre dos hilos de distinto par: en este caso par 14 con el 16)
T:	Tierra (Contacto metálico entre los hilos del par y la pantalla del cable)
Las anomalías están reflejadas en el tarjetero del Registro Principal.
5.1.2. Red de pares trenzados
A. Registro Principal de Cables de Pares Trenzados (Punto de Interconexión)
a. Punto de interconexión de operadores. (paneles de conexión de entrada):
 Espacio disponible debidamente señalizado
 Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía
b. Conexiones de cable de pares trenzados pertenecientes a la comunidad
Conexiones de cableado de pares trenzados
Cantidad de conexiones en el punto de interconexión
Tipo de conector (incluyendo categoría según ISO / IEC 11801)
Marca
Modelo

 Los cables están debidamente identificados y etiquetados, detallando la vivienda a la cual pertenece cada uno de los enlaces.
B. Red de distribución / dispersión
a. Cables:
Número
Tipo de cubierta
Diámetro exterior
Características específicas (tipo de cable y categoría)
Clase de reacción al fuego que figura en el marcado de los cables

C. Puntos de acceso al usuario (Roseta de Pares Trenzados):
Planta	1ª	2ª	3ª	...n
Cantidad
Tipo
Modelo
Características específicas

D. Medidas a realizar en la red de cables de Pares Trenzados: Se realizarán las medidas de la tabla siguiente desde el Registro principal hasta cada PA.
Vertical Vivienda	Tipo de certificación	Certificación de prueba en el mejor caso de la vertical			Certificación de prueba en el peor caso de la vertical
		Longitud	Atenuación	Pasa/Falla	Longitud	Atenuación	Pasa/Falla

 Se ha efectuado la certificación de los todos los enlaces permanentes en la instalación, verificando que los reflejados en el presente Protocolo de Pruebas son, en cuanto a valores de atenuación, efectivamente el mejor y el peor caso de cada vertical.
5.1.3. Red de cables coaxiales
A. Registro Principal de Cables Coaxiales (Punto de Interconexión)
a. Punto de interconexión de operadores:
 Espacio disponible debidamente señalizado
 Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía
b. Conexiones del cableado coaxial pertenecientes a la comunidad:
Conexiones de cableado coaxial
Cantidad de conexiones en el punto de interconexión
Tipo de conector
Marca
Modelo

 En caso de tratarse de una topología en estrella, los cables están debidamente identificados y etiquetados.
B. Red de distribución / dispersión
a. Topología:
 Topología Árbol – rama
 Topología Estrella
b. Cables:
Número
Tipo de cubierta
Diámetro exterior
Características específicas
Clase de reacción al fuego que figura en el marcado de los cables

c. Elementos de las redes de distribución y dispersión:
Elementos	Tipo	Marca	Modelo	Ubicación
Derivadores
Cable coaxial
Distribuidores

C. Puntos de acceso al usuario (Distribuidor):
Planta	1ª	2ª	3ª	...n
Cantidad
Tipo
Modelo
Características específicas

D. Medidas a realizar en la red de cables Coaxiales
Valores de atenuación: La atenuación, medida desde el Registro Principal hasta el PAU, de los cables coaxiales de la red de distribución (se comprobará para todos los PAU) es:
1. Máxima medida:
2. Mínima medida:
5.1.4. Red de cables de fibra óptica
A. Registro Principal de Cables de Fibra Óptica (Punto de Interconexión)
a. Punto de interconexión de operadores:
 Espacio disponible debidamente señalizado
 Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía
b. Conexiones de cables de fibra óptica pertenecientes a la comunidad
Conexiones de cableado de fibra óptica
Cantidad de conexiones en el punto de interconexión
Tipo de conector
Marca
Modelo

 Los cables están debidamente identificados y etiquetados, detallando la vivienda a la cual pertenece cada uno de los enlaces.
B. Red de distribución / dispersión
a. Cables:
Número
Tipo de cubierta
Diámetro exterior
Características específicas
Clase de reacción al fuego que figura en el marcado de los cables

b. Elementos de empalme (en caso existir para cables multifibra):
Elementos	Tipo	Marca	Modelo	Ubicación
Empalmes
Conectores
Otros

C. Puntos de acceso al usuario (Roseta óptica):
Planta	1ª	2ª	3ª	...n
Cantidad
Tipo
Modelo
Características específicas

D. Medidas a realizar en la red de cables de Fibra Óptica:
Se realizarán las medidas de la tabla siguiente desde el Registro principal hasta cada PAU.
Vertical Vivienda	Tipo de certificación	Certificación de prueba en el mejor caso de la vertical			Certificación de prueba en el peor caso de la vertical
		Longitud	Atenuación	Pasa/Falla	Longitud	Atenuación	Pasa/Falla

 Se ha efectuado la certificación de los todos los enlaces permanentes en la instalación, verificando que los reflejados en el presente Protocolo de Pruebas son, en cuanto a valores de atenuación, efectivamente el mejor y el peor caso de cada vertical.
5.2. Red interior de usuario
5.2.1. Red Interior de Usuario de Cables de Pares Trenzados
A. Punto de Acceso del Usuario:
 Todos los cables de la red interior de usuario están finalizados mediante los correspondientes conectores macho miniatura en el interior del Registro de Terminación de Red:
Tipo de conector
Categoría
Características específicas

B. Cableado de pares trenzados en la red interior de usuario:
Tipo de cubierta
Diámetro exterior
Características específicas
Clase de reacción al fuego que figura en el marcado de los cables

C. Número de tomas:
 Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para cada vivienda, su ubicación se corresponde con lo indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el PAU.
 El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico (Descríbase la modificación). Las tomas instaladas están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el PAU.
D. Medidas a realizar en la red de cables de Pares Trenzados:
Se realizarán las medidas de la tabla siguiente desde el PAU hasta cada toma.
Vivienda Toma	Tipo de certificación	Certificación de prueba en el mejor caso de la vivienda			Certificación de prueba en el peor caso de la vivienda
		Longitud	Atenuación	Pasa/Falla	Longitud	Atenuación	Pasa/Falla

5.2.2 Red Interior de usuario de Cables Coaxiales
A. Punto de Acceso del Usuario:
Tipo de conector
Características específicas

B. Cables coaxiales en la red interior de usuario:
Número
Tipo de cubierta
Diámetro exterior
Características específicas
Clase de reacción al fuego que figura en el marcado de los cables

C. Número de tomas:
 Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para cada vivienda, su ubicación se corresponde con lo indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el PAU.
 El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico (Descríbase la modificación). Las tomas instaladas están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el PAU.
D. Medidas a realizar en la red de cables Coaxiales
Valores de atenuación
La atenuación medida desde el PAU hasta cada toma de usuario es:
1. Atenuación Máxima medida:
2. Atenuación Mínima medida:
5.2.3 Red Interior de usuario de Cables de Fibra Óptica
A. Punto de Acceso del Usuario:
Tipo de conector
Características específicas

B. Cableado de cables de fibra óptica en la red interior de usuario.
Diámetro exterior
Características específicas
Clase de reacción al fuego que figura en el marcado de los cables

C. Número de tomas:
 Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para cada vivienda, su ubicación se corresponde con lo indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el PAU.
 El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico (Descríbase la modificación). Las tomas instaladas están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el PAU.
D. Medidas a realizar en la red de cables de Fibra Óptica:
Se realizarán las medidas de la tabla siguiente desde el PAU hasta cada toma:
Vivienda Toma	Tipo de certificación	Certificación de prueba en el mejor caso de la vivienda			Certificación de prueba en el peor caso de la vivienda
		Longitud	Atenuación	Pasa/Falla	Longitud	Atenuación	Pasa/Falla

6. CANALIZACIONES, RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN Y REGISTROS
6.1. Arqueta de Entrada. (Si no se instala descríbase la alternativa):
Tipo
Dimensiones
Ubicación
Características constructivas

6.2. Canalización Externa:
Tipo de tubos	Nº de tubos

6.3. Canalización de Enlace
a. Inferior:
Tipo de construcción	Tipo de material	N° y diámetro (tubos) / / Nº y canales (canaletas)	Longitud	Arquetas o registros
Tubos
Canaletas

b. Superior:
Tipo de construcción	Tipo de material	N° y diámetro (tubos) / / Nº y canales (canaletas)	Longitud	Arquetas o registros
Tubos
Canaletas

6.4. Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior:
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Dimensiones
Características constructivas
Ubicación del recinto
Disposición de escalerillas o canaletas para tendido de cables
Tipo de ventilación
Canalizaciones eléctricas hasta el lugar de centralización de contadores
Canalizaciones eléctricas hasta el cuadro de servicios generales
Equipamiento del cuadro de protección
Número de enchufes
Torna de tierra del recinto (características del anillo y valor de la resistencia eléctrica con relación a la tierra lejana)
Alumbrado incluyendo el de emergencia
REGISTRO PRINCIPAL DE CABLE DE PARES
Registro para cables de pares (Comunidad). Equipado según 5.1.1
Previsión para Operador 1
REGISTRO PRINCIPAL DE CABLE DE PARES TRENZADOS
Registro para cables de pares trenzados (Comunidad). Equipado según 5.1.2
Previsión para Operador 1
REGISTRO PRINCIPAL DE CABLES COAXIALES
Registro para cables coaxiales (Comunidad). Equipado según 5.1.3
Previsión para Operador 1
REGISTRO PRINCIPAL DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA
Registro para cables de fibra óptica (Comunidad). Equipado según 5.1.4
Previsión para Operador 1

6.5. Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior:
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Dimensiones
Características constructivas
Ubicación del recinto
Disposición de escalerillas o canaletas para tendido de cables
Tipo de ventilación
Canalizaciones eléctricas hasta el lugar de centralización de contadores
Canalizaciones eléctricas hasta el cuadro de servicios generales
Equipamiento del cuadro de protección
Número de enchufes
Torna de tierra del recinto (características del anillo y valor de la resistencia eléctrica con relación a la tierra lejana)
Alumbrado incluyendo el de emergencia
REGISTRO PRINCIPAL PARA SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
Ubicación cabecera para RF + TV
Previsión para satélite 1
Previsión para satélite 2
REGISTRO PRINCIPAL PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA
Previsión para Operador 1
Previsión para Operador 2

6.6. Antenas conectadas a la tierra del edificio:
 Para emisiones terrestres. - Sección del cable de tierra (mm²):
 Para emisiones por satélite. - Sección del cable de tierra (mm²):
6.7. Canalizaciones y Registros:
Elementos	Dimensiones	Cantidad
Canalización Principal
Registros Secundarios
Canalizaciones Secundarias
Registros de Paso
Canalización de ascensores
Registros de Terminación de Red
Canalización Interior de Usuario (*)
Registros de Toma

(*) Se adjuntarán esquemas de las canalizaciones interiores de usuario, en los casos en que estas difieran de las contempladas en el Proyecto Técnico.
7. HOGAR DIGITAL
Si existe, se incluirá el protocolo de pruebas realizado sobre las instalaciones de Hogar Digital que se hayan incluido en el Proyecto Técnico de la ICT, de acuerdo al Anexo V del Reglamento aprobado por Real Decreto 346/2011.
Fecha, firma y sello de la empresa instaladora